## Slide 1: ‘ARIZONA INDUSTRIES OF THE FUTURE’ CONFERENCE
Преглед на възможностите за подобряване енергийната ефективност на помпите
ARIZONA CHAMBER OF COMMERCE
PRESENTED BY:
Don Croy – Current-c Energy Systems, Inc. Martin R. Logan – Samuel Engineering, Inc.

## Slide 2
Помпените агрегати са едни от най-
големите консуматори на ел. енергия.

## Slide 3: Над 60 % от консумацията на ел. енергия в промишлеността се дължи на транспортиране на флуиди
Най-разпространени консуматори са центробежните
помпи
1/3 от моторите
консумират
2/3 от
цялата енергия
Помпи
24.8%
Вентилатори
13.7%
Компресори
15.8%
Охлаждане
6.7%
Добив на материали
12.2%
Обработка на материали
22.5%
Други
4.3%

## Slide 4
При подбора на помпените системи не са взети под внимание пълните разходи за притежание на ПА.
Операторите са насочени към достигане на производствените показатели. На консумацията на ел. енергия се гледа като “необходимо зло”.
Помпените системи може да консумират големи количества излишна енергия, която да намаляват печалбата на оператора.
Какво е отношението към помпените системи в промишлеността?

## Slide 5: Симптоми, които показват неефективна работа на помпените системи.
  Притворен СК на напорния водопровод;
  Излишни арматури и СК с големи съпротивления;
  Байпас на помпата, който нормално е отворен;
  Няколко ПА, които непрекъснато работят в паралел;
  Кавитационен шум от помпата или от друго място в системата.
  Чести комутации на ПА;
  Преоразмерени по дебит или по напор ПА;
  Неправилно управление на съвместна работа на ПА с постоянна и променлива скорост на въртене;
  Честа аварийност на ПА;
  Системи, при които е настъпила промяна в технологията.

## Slide 6: Какво е решението?
  Систематичен преглед на помпените системи за откриване на неефективно работещи;
  Обучение на проектанти, оператори и собственици на помпени системи за възможностите за подобряване на ефективността им чрез подходящ проект, правилен монтаж и експлоатация;
  Желание и воля за налагане на промените.

## Slide 7
Как?
  Осъзнаване на необходимостта от анализ на работата на ПС;
  Провеждане на семинари и курсове за обучение;
  Запознаване с учебни примери за оптимизиране от практиката;
  Изграждане и въвеждане на правилна организация за поддържане и ремонт на помпите;
  Използване на софтуер за оразмеряване на ПА и поддръжка.

## Slide 8: Метод за оценка на помпените системи (‘PSAT’)
  В САЩ са разработили метода за оценка.
  Обучават операторите как да извършват тази оценка.
  PSAT оценява ефективността на ПА като сравнява измерените параметри със заводските.
  PSAT показва приоритетите при избор на системи за оптимизация.
  PSAT не отговаря на въпроса как да се подобри системата.