## Slide 2: Презентация: Интегриран воден проект за подобряване на водния цикъл на град РУСЕ
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ

## Slide 3: Цели на проекта:
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Екологични;
Социални;
Икономически.

## Slide 4: Структура на проекта:
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Пет лота:
Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа.
Канализация.
Подмяна на магистрален водопровод Сливо Поле – Русе.
Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води.
Подмяна на оборудване.

## Slide 5: Обща стойност на проекта
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
 | описание на лота | стойност, (в млн. евро)
ЛОТ1 | Вътрешни водопроводи | 2,509
ЛОТ2 | Канализация | 12,359
ЛОТ3 | Магистрален водопровод | 15,968
ЛОТ4 | ГПСОВ | 22,857
ЛОТ5 | Подмяна на оборудване | 1,120
 | Общо за проекта: | 54,813

## Slide 6: ЛОТ 1: Вътрешни водопроводи
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Основни параметри:
азбесто-циментови тръби – 277км;
стоманени тръби – 62км;
чугунени тръби – 107км;
полиетиленови тръби – 33км;
обща дължина – 479км;
резервоари – 47 550м3;
общи загуби на вода – 43...45%.

## Slide 7
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Задачи за осъществяване по проекта:
Подмяна на 19км водопроводи - азбесто-циментови, стоманени и поцинковани с ПЕВП тръби;
Изграждане на 2,6км нови водопроводи.

## Slide 8
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Схема с обектите за подмяна от вътрешната
водопроводна мрежа - град РУСЕ

## Slide 9: ЛОТ 2: Канализация
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Основни параметри:
свързаност - 87% от населението;
обхват - 14 главни колектора с обща дължина 45 517м ;

## Slide 10
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Задачи за осъществяване по проекта:
изграждане на главен крайбрежен колектор с дължина 7 126м;
свързване на градските колектори към главен крайбрежен колектор;
доизграждане на колектор “Чародейка” и въвеждането му в експлоатация;
изграждане на 6 534м канали;
подмяна на 1 062м канали.

## Slide 11
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Схема с обектите за изграждане от вътрешната
канализационна мрежа - град РУСЕ

## Slide 12
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Като резултат:
ще се прекрати замърсяването на крайбрежната ивица от Кожена фабрика до Дунав мост;
ще се подобри отвеждането на отпадъчните води.

## Slide 13: ЛОТ 3: Подмяна на магистрален водопровод “Сливо Поле – Русе”
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ

## Slide 14
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Ф1200mm
Ф546mm
Ф1200mm
Обща схема на водопроводи “Сливо поле – Русе”

## Slide 15: ЛОТ 4: Изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ

## Slide 16
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ

## Slide 17
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Като резултат:
ще се намали замърсяването на река Дунав и Черно море с непречистени канализационни води;
ще се намали биологичната потребност от кислород от 14400кг/д на 1112кг/д;
ще се подобри хигиената на крайградските части на река Дунав;
ще се достигнат изискванията на ЕС за качество на заустваните води.

## Slide 18: ЛОТ 5: Подмяна на оборудване
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Задачи за осъществяване по проекта:
Подмяна на помпени агрегати и арматури:
  ПС Първи подем – 5 броя;
  ПС Втори подем – 5 броя;
  ПС Трети подем – 4 броя.
Подмяна на оборудване в 10 хидрофорни помпени станции.

## Slide 19
Старите амортизирани хидрофорни уредби ще се заменят с нови компактни и високо ефективни;

## Slide 20
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Като резултат:
ще се намали броя на отказите на помпените агрегати;
ще се снижат разходите за ремонт и поддръжка;
ще се понижи консумацията на електроенергия;
ще се подобри качеството на услугата водоснабдяване;
ще се снижат разходите за водоподаване.

## Slide 21: Ефекти от проекта
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Повишаване на сигурността на водоснабдяването в РУСЕ.
Намаляване на експлоатационните разходи и загубите на вода.
Подобряване качеството на услугата “водоснабдяване и канализация”.
Повишаване на хигиената в крайградските части на река Дунав и преустановяване на замърсяването на реки Дунав и Русенски лом.
Подобряване проводимостта на канализационната мрежа.

## Slide 22: Благодаря за вниманието!
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ

## Slide 23
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Обща схема на вътрешна водопроводна мрежа
Град РУСЕ

## Slide 24
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Обща схема на вътрешна водопроводна мрежа
Град РУСЕ

## Slide 25
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Обща схема на вътрешна водопроводна мрежа
Град РУСЕ

## Slide 26
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Обща схема на вътрешна водопроводна мрежа
Град РУСЕ

## Slide 27
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Обща схема на вътрешна водопроводна мрежа
Град РУСЕ

## Slide 28
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Обща схема на вътрешна канализационна мрежа
Град РУСЕ

## Slide 29
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Обща схема на вътрешна канализационна мрежа
Град РУСЕ

## Slide 30
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Обща схема на вътрешна канализационна мрежа
Град РУСЕ

## Slide 31
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Обща схема на вътрешна канализационна мрежа
Град РУСЕ

## Slide 32
Водоснабдяване и канализация – ООД РУСЕ
Обща схема на вътрешна канализационна мрежа
Град РУСЕ