## Slide 1: КОНТАКТОРИ
Контакторите служат за дистанционно управление на помпени агрегати.
Те са комутационни апарати, които се задвижват от електромагнит.

## Slide 2: КОНТАКТОРИ
Контакторите служат за дистанционно управление на помпени агрегати.
Те са комутационни апарати, които се задвижват от електромагнит.

## Slide 3: АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ
Предназначени са за защита от претоварване и къси съединения на трифазни променливотокови консуматори.

## Slide 4: ВИСОКОМОЩНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ
Служат за прекъсване на ел.верига при къси съединения.
По този начин предпазват ел. съоръженията от повреди.
Използват се за защита на силови трансформатори.

## Slide 5: ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ
Използват се за измерване на ел. енергията, за амперметри и защити.
Намаляват пропорционално тока от силовата верига и го подават към измервателните ел. апарати.
ТИТ 100/5 има константа 20, което означава, че намалява първичния ток 20 пъти.

## Slide 6: РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ МОТОРНО
Служи за забавяне при включване или изключване на помпите, след изтичане на предварително зададения интервал от време.
Забавянето може да бъде от 0 до 6 /60/ часа.

## Slide 7: РЕЛЕ ТЕРМИЧНО БИМЕТАЛНО
РТБ служи за защита на асинхронните електродвигатели от претоварване.
Разполагат с три биметални пластини, които посредством рейка превключват контактната система на контакторите.

## Slide 8: РАЗЕДИНИТЕЛ ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ
Служи за видимо разединяване на страна високо напрежение в трафопоста.
Не може да изключва консуматорите под товар.

## Slide 9: Електрическо табло
Високомощни предпазители
Предпазители
Контактори
Релета термични биметални
Кабелни връзки

## Slide 10: Електрическо табло
Ампермери
Волтметър
Ключове
Бутони
ВЛД – включвател лостов дистанционен
АТ-00 – автоматични прекъсвачи
Електромер и часовник
Трифазен контакт
Клеморед
Нулева шина