## Slide 1: Обучение по безопасност на труда

## Slide 2: Въведение
Представени са под формата на картини опасности, които възникват в процеса на работа.
Посочени са грешките, които допускат работниците в конкретната ситуация.

## Slide 3: Предмет на дискусията
Да се обсъдят допуснатите грешки и да се допълнят с други грешки, ако съществуват.

## Slide 4: Практика
Примери от нашата практика.
Сравнение с представените ситуации.

## Slide 5: Предложения за подобрение
Как да подобрим практиката си?

## Slide 6: Заключение
Обобщение.
Изводи и препоръки.

## Slide 7
Подът е замърсен и опасен;
Количката трябва да се тика, а не да се дърпа;

## Slide 8
Работниците не носят каски;
Едновременно се повдига с крика и се развиват болтовете на колелото;

## Slide 9
Стълбата не е укрепена

## Slide 10
Подът е замърсен и опасен

## Slide 12
От бутилката може да постъпи течен пропан бутан

## Slide 13
Количката трябва да се тика

## Slide 14
Работника е без очила;
Шмиргелът е без уловител за стружки;

## Slide 15
Шахтата след лентата не е обезопасена;
Липсва табела на ел. таблото;
Липсва втори човек при ремонта на ел. таблото.

## Slide 16
Замърсен и опасен под;
Работникът е без очила.

## Slide 17
Бутилките с кислород и пропан бутан трябва да са раздалечени;
Разпилени отпадъци по пода.

## Slide 19
При транспорт бутилката трябва да е с предпазител;
Работниците са без каски;
Куката е без предпазител;
Неправилно закрепен товар.

## Slide 20
Куката е без предпазител.

## Slide 21
Стълбата не е укрепена;
Въртока на ел. задвижката не е сигурна опора;
Работника не е стъпил стабилно на стълбата;
Неподходящ инструмент за развиване – раздвижен ключ.

## Slide 23
    Скелето е завързано с тел.
    Не обезопасено с парапети скеле.

## Slide 25
Стълбата е ниска за тази площадка;
Площадката е без парапет.